## Slide 1: Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Западно-Сибирская железная дорога
Изменение технологии работы ПТО при опробовании автотормозов вагонов грузовых поездов на станции после смены локомотива

## Slide 2
Сравнение предлагаемой технологии опробования тормозов состава
грузового поезда при смене локомотива и технологии полного
опробования тормозов
2 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Проверка целостности тормозной магистрали | Замер давления в магистрали хвостового вагона | Замер плотности тормозной сети поезда (во II и IV положениях ручки крана машиниста) | Ступень торможения, проход по заторможенному составу. Осмотр каждого вагона поезда | Отпуск тормозов. Проход по составу с отпущенными тормозами | Оформление справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45
35 минут (полное опробование тормозов)
14 минут (сокращенное опробование тормозов)
Проверка целостности тормозной магистрали | Замер давления в магистрали хвостового вагона | Замер плотности тормозной сети поезда (во II и IV положениях ручки крана машиниста) | Ступень торможения. Проверка действия тормозов у двух головных и двух хвостовых вагонов поезда | Отпуск тормозов. Проверка отпуска тормозов у двух головных и двух хвостовых вагонов поезда с замером времени отпуска | Отметка в справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45
При существующей технологии опробовании автотормозов производится осмотр каждого вагона на срабатывание и отпуск тормозов
При предлагаемой технологии опробования автотормозов производится проверка срабатывания тормозов и отпуск только двух головных и двух хвостовых вагонов поезда
0,64
4,54
13,0
13,0
2,0
2,0
1,82
1,82
0,64
4,54
2,53
2,47

## Slide 3
Перечень основных операций новой технологии опробования
тормозов состава грузового поезда при смене локомотива
3 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
1. Проверка целостности тормозной магистрали поезда, открытие концевого крана на 8-10 сек.
2. Замер давления
в тормозной магистрали, навешивание манометра на головку соединительного рукава хвостового вагона
3. Замер плотности тормозной сети поезда (во II и IV положениях ручки крана машиниста)
4. Ступень торможения. Проверка действия тормозов у двух головных и двух хвостовых вагонов поезда
5. Отпуск тормозов. Проверка отпуска тормозов у двух головных и двух хвостовых вагонов поезда с замером времени отпуска
6. Замер времени отпуска двух хвостовых вагонов и величины выхода штока ТЦ, отметка в справке об обеспечении поезда тормозами

## Slide 4
Потеря управляемости тормозами поезда
Истощение тормозной магистрали поезда
Неисправность тормозного оборудования и ТРП локомотива
Неисправность тормозного оборудования и ТРП вагонов
перекрытие концевых кранов тормозной магистрали между вагонами или локомотивов и первым вагоном
образование ледяной пробки в трубопроводе пневматической части локомотива или тормозной магистрали вагонов
неисправность компрессорной установки локомотива
нарушения локомотивной бригадой технологии управления тормозами поезда
повреждение пневматической части локомотива или вагонов в результате внешнего воздействия
нарушение технологии эксплуатации, технического обслуживания и ремонта локомотива
повреждение механической или электрической части локомотива в результате внешнего воздействия
нарушение технологии эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вагонов
повреждение механической части вагона в результате внешнего воздействия
неудовлетворительный уровень технологической дисциплины
недостатки оборудования и его отдельных элементов, отсутствие контроля соответствия запасных частей нормативным требованиям
длительный простой состава поезда на станциях и перегонах, при отсутствии средств охраны
увеличенные гарантийные плечи безопасного проследования поездов
сложные погодные условия, особенно в зимний период
увеличенные плечи обслуживания локомотивов и локомотивных бригад
Основные факторы риска
4 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Возможные риски при изменении технологии работы ПТО

## Slide 5
5 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Направления предупреждения рисков
Технологические
Технические
Организационные
трехкратная продувка через концевой рукав тормозной магистрали локомотива со стороны состава поезда
проверка целостности тормозной магистрали путем её трехкратной продувки через концевой кран хвостового вагона
оборудование локомотивов грузового движения современными приборами безопасности
использования на поездах повышенного веса и длины блоков хвостового вагона (БХВ)
ограничение доступа посторонних лиц на территорию железнодорожной станции
организация промышленного видеонаблюдения
замер зарядного давления воздуха в тормозной магистрали состава с помощью манометра, навешиваемого на рукав хвостового вагона
проверка плотности тормозной магистрали поезда из кабины управления локомотива
выполнение ряда стандартных проверок действия органов управления тормозами поезда
выполнение ряда стандартных действий при выявлении ненормального действия автотормозов в пути следования
установка дополнительных камер на КТСМ для выявления нестабильной работы воздухораспределителей
анализ данных приборов КТСМ
установка УЗОТ и полное опробование тормозов от них на станциях формирования поездов
модернизация существующей конструкции установок УЗОТ: расширение функционала
усиление режима охраны территории железнодорожной станции силами военизированных подразделений
Пути предупреждения возникновения рисков

## Slide 6
6 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Анализ работы ПТО станции Артышта II за 1 квартал 2019 г.
Всего проследовало :
722876 вагонов (10326 поездов)
В нечетном направлении
5320 поездов (52%)
В четном направлении
5006 поездов (48%)
Отцеплено 8 вагонов по показаниям
аппаратуры КТСМ (нагрев буксового узла)
Chart: 
| Ерунаково | Терентьевская | Бардино | Мыски | Междуреченск | Кейзак
Количество неисправностей | 567 | 208 | 132 | 131 | 118 | 109
Поступление неисправных вагонов с ПТО станций Кузбасского территориального управления
Выполненная работа на ПТО Артышта-II | 
Устранение неисправностей ТРП | 1037 (54 %)
Устранение утечек сжатого воздуха | 396 (21 %)
Смена тормозной колодки | 81 (4 %)
Неисправности узла подвески тормозного башмака | 63 (3 %)
Смена воздухораспределителя | 70 (4 %)
Прочие неисправности | 275 (14 %)
ИТОГО: | 1922 (0,2% от общего проследования)

## Slide 7
7 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Виды эффектов
Технологические
Технические
Экономические
повышение пропускной способности железнодорожной станции с 68 до 80 пар поездов
сокращение времени простоя грузовых поездов на железнодорожной станции с 86 до 50 мин.
сокращение в потребности в контингенте локомотивных бригад грузового движения – 18,5 тыс. бригадо-час.
сокращение потребности в эксплуатируемом парке локомотивов грузового движения – 2,11 тяг.ед.
прямой экономический эффект по вагонному хозяйству – 23,9 млн. руб./год
прямой экономический эффект по локомотивному хозяйству – 71,6 млн. руб./год
сокращение затрат времени на ПЗВ локомотивных бригад грузового движения на 19 мин.
сокращение затрат времени на выполнение технологических операций работниками ПТОВ
на 21 мин.
увеличение доли полезного времени в бюджете времени локомотива эксплуатируемого парка грузового движения
на 2,5%
исключение необходимости дополнительного развития инфраструктуры железнодорожной станции
увеличение возможности вывоза продукции угледобывающих предприятий Кузбасса в западном направлении и обеспечения грузоотправителей порожними полувагонами
+ 285 тыс. ваг./год
прямой экономический эффект от сокращения времени занятиями поездами станционных путей – 0,55 млн. руб./год
косвенный экономический эффект от сокращения потребности в инвестиционных средствах на развитие инфраструктуры станции –
1,2 млрд.руб.
синергетический эффект за счет роста доходов от увеличения объемов погрузки в западном направлении –
14,5 млрд.руб./год
Эффекты от изменений технологии работы ПТО
на примере железнодорожной станции Артышта II

## Slide 8
8 | Иллюстрированное приложение к материалам комплексного обоснования
Параметры физических процессов, протекающих в тормозной магистрали грузового поезда при выполнении полного и сокращенного опробования тормозов в составе поезда идентичны и не зависят от вида опробования тормозов
1
Отличие технологического процесса
полного опробования тормозов в составе поезда от сокращенного заключается лишь в большем количестве вагонов, проверяемых на срабатывание и отпуск тормозов
2
Существующие методы проверки и мониторинга параметров тормозной магистрали поезда, контроля технического состояния локомотива и вагонов способны с высокой долей вероятности исключить риск потери управляемости тормозами поезда
3
Дальнейшее повышение уровня
безопасности движения должно быть приоритетно направлено на противодействие несанкционированному вмешательству посторонних лиц и модернизации устройств для выявления технических неисправностей подвижного состава в пути следования
4
Предлагаемые изменения работы ПТОВ экономически целесообразны за счет прямого экономического эффекта от сокращения эксплуатационных расходов, косвенного эффекта от экономии инвестиций, синергетического эффекта от увеличения провозной способности станций и участков железных дорог
5
Предлагаемые изменения обладают значительным потенциалом
тиражирования, особенно на лимитирующих участках сети железных дорог
6
Для реализации предложений требуется внесение соответствующих изменений в нормативную документацию федерального уровня и государств-участников Содружества
7
Выводы