## Slide 1: Анализ отказов тормозного оборудования грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» за 1-й квартал 2019 года
Секция «Вагонное хозяйство» Научно-технического Совета ОАО «РЖД»
Кузнецов Валерий Николаевич
главный инженер
8 мая 2019г.
ПКБ ЦВ – филиал ОАО «РЖД»

## Slide 2: Количество отказов деталей и узлов грузового вагона 1 и 2 категории за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| АТ | БУ | АС | Проч. | Т | КП | К | Р
2019 | 1067 | 868 | 47 | 35 | 27 | 19 | 16 | 1
Всего за 1-й квартал 2019 года – 2080

## Slide 3: Статистика отказов тормозного оборудования грузовых вагонов 1 и 2 категории на сети ОАО «РЖД» за 1-й квартал 2019 года
Наименование узла, детали | № рис. | 2019 год | 
 |  | Количество отказов | %
Воздухораспределитель | 3 | 547 | 51,3%
Тормозная магистраль | 4 | 235 | 22,0%
Тормозная рычажная передача | 5 | 143 | 13,4%
Арматура тормозного оборудования | 6 | 97 | 9,1%
Авторежим | 7 | 25 | 2,3%
Тормозной цилиндр | 8 | 9 | 0,8%
Резервуары | 9 | 7 | 0,7%
Прочие |  | 4 | 0,4%
Итого: |  | 1067 | 100,0%

## Slide 4: Распределение отказов по неисправностям узлов и деталей тормозного оборудования за 1-й квартал 2019 года (рис.2)
Chart: 
| Воздухораспределитель | Тормозная магистраль | Арматура тормозного оборудования | Рычажная передача | Тормозное подвешивание | Авторежим | Тормозной цилиндр | Резервуары | Прочие
2019 | 547 | 235 | 97 | 80 | 63 | 25 | 9 | 7 | 4
Всего за 1-й квартал 2019 года – 1067

## Slide 5: Количество отказов по узлам и деталям тормозного оборудования за 1-й квартал 2019 года в сравнении с 1-ым кварталом 2018 года
Chart: 
| Воздухораспределитель | Тормозная магистраль | Арматура тормозного оборудования | Рычажная передача | Тормозное подвешивание | Авторежим | Тормозной цилиндр | Резервуары | Прочие
2018 г. - 1111 | 523 | 351 | 64 | 59 | 71 | 27 | 6 | 4 | 6
2019 г. - 1067 | 547 | 235 | 97 | 80 | 63 | 25 | 9 | 7 | 4
Столбец3
-4%

## Slide 6: Распределение отказов по неисправностям узлов и деталей тормозного оборудования за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
Chart: 
| ЗСБ | ДВС | ЗАБ | КБШ | ЮУР | ОКТ | ВСБ | ПРВ | СЕВ | СКВ | СВР | ГОР | МСК | КРС | ЮВС | КЛГ
ВР | 86 | 64 | 42 | 63 | 40 | 39 | 23 | 30 | 30 | 34 | 20 | 25 | 24 | 10 | 16 | 1
ТМ | 34 | 22 | 33 | 15 | 23 | 8 | 21 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5
АРМ | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6
РП | 9 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3
ТП | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1
АВР | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
ТЦ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ЗР | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
Прочие | 1 | 1 | 1 | 1
4
7
9
25
63
80
97
235
547

## Slide 7: Причины неисправности воздухораспределителей за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| Разрыв,утечка, в большой диафрагме | Разрыв диафрагмы узла клапана мягкости | Расслоение, порван манжет в узле трех клапанов | Просажена пружина дополнительной разрядки | Отверстие диаметром 0,5 мм.(0,6 мм) в седле диафрагмы больше нормы или меньше. Или засорено | Просадка уплотнения клапана дополнительной разрядки | Разрыв манжеты (считая от главного поршня) на штоке | Неплотность (разрыв) выпускного клапана | Нарушение технологии сборки и обслуживания | Просажена пружина атмосферного клапана | Неплотность (разрыв) клапана мягкости | Засорены отверстия плунжера или его внутренняя полость | Отверстие Ø 1,3 мм в седле обратного клапана меньше нормы или засорено | Просадка уплотнения плунжерного клапана | Большие силы трения во всех частях, либо несоосности при сборке | Другие причины
2019 | 120 | 89 | 76 | 45 | 39 | 30 | 22 | 20 | 19 | 17 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 38

## Slide 8: Причины неисправностей тормозной магистрали за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| Обрыв (излом) трубы магистрали воздухопровода и подводящих труб | Неисправность соединительного рукава | Неплотность тормозной магистрали | Излом трубы воздухопровода ТМ | Ослабление крепления труб воздухопровода и тормозных приборов | Трещина трубы воздухопровода ТМ | Засорение пылеулавливающей сетки ТМ
2019 | 120 | 53 | 31 | 19 | 7 | 4 | 1
Всего за 1-й квартал 2019 года – 235

## Slide 9: Причины неисправности тормозной рычажной передачи за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| Выпадение валика подвески ТП | Излом тормозной колодки | Износ валика подвески ТП | Разрушение втулки подвески ТП | Излом подвески тормозного башмака | Ослабление крепления предохранительной скобы | Износ втулки ТП | Износ тормозной колодки | Выход тормозных колодок за обод колеса | Трещина тормозной колодки | Завар тормозного башмака | Трещина подвески тормозного башмака | Изгиб или излом триангеля | Неисправность авторегулятора РП | Излом рычагов и тормозных тяг | Разрегулирование РП | Износ втулок триангеля | Срыв корончатой гайки триангеля | Излом предохранительных скоб горизонтальных тяг тормозной РП | Неотрегулированность выхода штока тормозного цилиндра | Излом рычага РП | Неисправность тройника | Износ распорки триангеля скобой от равномерного износа
2019 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1

## Slide 10: Причины неисправности арматуры тормозного оборудования за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| Неисправность концевого крана | Неисправность тройника воздухопровода ТМ | Неисправность соеденительной муфты | Неисправность разобщительного крана
2019 | 55 | 19 | 13 | 10
Всего за 1-й квартал 2019 года – 97

## Slide 11: Причины неисправности авторежима за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| Излом балочки авторежима | Нетиповая балочка авторежима | Некачественное расследование | Некачественное техническое обслуживание | Опускание балочки авторежима
2019 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1
Всего за 1-й квартал 2019 года – 25

## Slide 12: Причины неисправностей тормозного цилиндра за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| У манжеты и пылезащитника уплотнения расслоения, надрывы, завернута манжета | Излом пружины ТЦ | Излом витка внутренней пружины ТЦ | Отсутствие смазки в ТЦ
2019 | 4 | 2 | 2 | 1
Всего за 1-й квартал 2019 года – 9

## Slide 13: Причины неисправности запасного резервуара за 1-й квартал 2019 года
Chart: 
| Трещина в месте соединения подводящей трубки к запасному резервуару | Трещина запасного резервуара по сварному шву в месте крепления штуцера к запасному резервуару | Резьбовая часть трубки имеет ослабление в зоне штуцера запасного резервуара | Человеческий фактор | Нарушение технологии сборки и обслуживания
2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Всего за 1-й квартал 2019 года – 7